Задача №6. РАСЧЕТ ФАРШЕМЕШАЛКИ

Теоретическая часть

Фаршемешалка (рис. 6) состоит из камеры для обработки продукта и рабочих органов. Камера 3 выполнена в виде неподвижного пустотелого горизонтально расположенного цилиндра. В верхней части его имеются отверстие для подачи подлежащего обработке продукта и загрузочная воронка. Изнутри к стенкам загрузочной воронки прикреплена предохранительная кресстовина 5, предотвращающая травмирование рук обслуживаю

Рисунок 6. Фаршемешалка

щего персонала. На одном торце камеры предусмотрено разгрузочное отверстие для готового продукта, которое во время процесса перемешивания плотно закрывается крышкой 2 с рукояткой и заслонкой 1. К другому торцу камеры прикреплен хвостовик 6, с помощью которого механизм присоединяется к универсальному приводу ПМ-1,1. Внутри рабочей камеры установлен рабочий вал с лопастями 4. Лопасти представляют робой плоские прямоугольные пластины, насаженные на вал под острым углом к оси вращения вала. Количество рядов лопастей на валу различно — от трех до пяти.

Расположение лопастей под острым углом к оси вращения способствует равномерному перемешиванию и продвижению массы вдоль оси вала.

Расчетная часть

Задание: выполнить расчет фаршемешалки, если заданы: l – длина рабочей камеры, м; n – частота вращения рабочего вала, с-1; Т – время цикла, с; α – угол наклона лопасти к оси вращения, град.

Методика расчета фаршемешалки

Производительность фаршемешалки, кг / ч:

,			(1.39)

где V - объем рабочей камеры, м3;

ρ - насыпная масса фарша, ρ = 1000 кг/м3;

Т – время одного цикла, с;

φ - коэффициент заполнения камеры, φ = 0,6.

,		(1.40)

где R – радиус вращения лопастей, м;

c – расстояние между внутренней поверхностью рабочей камеры и лопастью, с = 0,002…0.003 м;

l – длина рабочей камеры, м.

,			(1.41)

где Кпр – коэффициент проскальзывания продукта, Кпр = 0,6;

n – частота вращения лопасти, с-1.

Мощность электродвигателя фаршемешалки, Вт:

,				(1.42)

где P – сила, необходимая на преодоление сопротивления перемешиванию, создаваемого фаршем, Н;

v – скорость поступательного движения продукта вдоль оси вала, м/с;

Kα – коэффициент запаса мощности, Кα = 4…5;

η – КПД передаточного механизма, η = 0,96.

,				(1.43)

где σ – сопротивление мясного фарша перемешивания, σ = 8 кПа;

F – площадь лопастей, м2;

z – количество лопастей, установленных в одном ряду, z = 3 шт.

,			(1.44)

где B – ширина лопасти, м; B = R.

Скорость осевого смещения, м/с:

,	(1.45)

где n – частота вращения лопасти, с-1;

α – угол наклона лопасти к оси вращения.

,			(1.46)

где ψ - коэффициент, учитывающий периодичность смещения продукта вдоль оси мешалки.

.			(1.47)

Таблица 6

ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

| Предпоследняя цифра зачетной книжки | l, м | n, с-1 | Последняя цифра зачетной книжки | Т,с | α, град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,26 | 2,80 | 1 | 100 | 30 |
| 2 | 0,28 | 2,83 | 2 | 105 | 35 |
| 3 | 0,30 | 2,86 | 3 | 110 | 40 |
| 4 | 0,32 | 2,89 | 4 | 115 | 45 |
| 5 | 0,34 | 2,92 | 5 | 100 | 30 |
| 6 | 0,36 | 2,95 | 6 | 105 | 40 |
| 7 | 0,38 | 2,98 | 7 | 110 | 45 |
| 8 | 0,40 | 3,01 | 8 | 115 | 35 |
| 9 | 0,42 | 2,83 | 9 | 100 | 35 |
| 0 | 0,44 | 2,89 | 0 | 110 | 40 |