МУФТЫ ПРИВОДОВ

1. Общие сведения

Большинство машин и технологических систем состоит из отдельных узлов. Для обеспечения кинематической и силовой связей валы узлов соединяют муфтами.

Муфтой называют устройство для соединения концов валов или валов со свободно установленными на них деталями (зубчатыми колесами, шкивами и т.д.). Муфты передают вращающий момент без изменения его значения и направления. Некоторые типы муфт дополнительно могут способствовать снижению в машинах вредных нагрузок, предохранять от перегрузок, включать и выключать исполнительный элемент машины без останова двигателя.

По управляемости муфты приводов разделяют на (Рис.29.1): неуправляемые (нерасцепляемые), управляемые (сцепные), самоуправляемые (автоматического действия).

.Неуправляемые (нерасцепляемые) муфты осуществляют постоянное соединение валов между собой. Длинные валы по условиям изготовления и транспортирования делают составными, соединяя отдельные части некомпенсирующими (глухими) муфтами.

Вследствие неточностей изготовления и монтажа, деформаций при передаче нагрузки неизбежно относительное смещение соединяемых валов. Для снижения вредных нагрузок на валы вследствие их смещения применяют компенсирующие муфты: жесткие или упругие. Упругие муфты способны сглаживать динамические нагрузки (толчки, удары и вибрацию) вследствие наличия металлических или неметаллических упругих элементов (стальных пружин, стержней, резиновых втулок, диска, шайбы, оболочки).

Управляемые (сцепные) муфты допускают с помощью механизма управления сцепление и расцепление вращающихся или неподвижных валов. По принципу работы различают муфты с профильным замыканием (кулачковые, зубчатые) и фрикционные. По форме поверхности трения фрикционные муфты делят на дисковые, конусные и цилиндрические. Самоуправляемые муфты автоматически разделяют валы при изменении заданного режима работы машины. Для предохранения машины от перегрузок, вызванных технологическим процессом или неправильной эксплуатацией, служат предохранительные муфты. Для обеспечения плавного пуска машин с большими ускоряемыми массами применяют центробежные муфты. Передачу момента и вращения только в одном направлении обеспечивают автоматически срабатывающие обгонные муфты (муфты свободного хода).

Диаметры посадочных отверстий муфты согласуют с диаметрами концов соединяемых валов, которые могут быть различными при одном и том же вращающем моменте вследствие применения разных материалов и различной нагруженности изгибающими моментами. Стандартные муфты каждого типоразмера выполняют для некоторого диапазона диаметров валов.

# 2 Расчетный момент

Основной характеристикой муфт является передаваемый вращающий момент Т.

На рис. 29.2 представлено возможное изменение во времени вращающего момента на одном из валов машины.

Муфты подбирают по стандартам, ведомственным нормалям, каталогам или проектируют по расчетному моменту

где K - коэффициент режима работы муфты, учитывающий условия эксплуатации (тип двигателя, переменность нагрузки, тип машины);

Тном - номинальный вращающий момент (наибольший из длительно действующих).

В приводах от электродвигателя принимают следующие значения коэффициента режима работы:

- при спокойной работе и небольших разгоняемых массах (приводы конвейеров, испытательных установок и др.) K = 1,15...1,4;

- при переменной нагрузке и средних разгоняемых массах (металлорежущие станки, поршневые компрессоры и др.) К = 1,5...2;

- при ударной нагрузке и больших разгоняемых массах (прокатные станы, молоты и др.) К= 2,5...3.

Для некоторых типов муфт ниже приведены уточненные рекомендации по определению расчетного момента.

Наиболее слабые звенья выбранной муфты проверяют расчетом на прочность по расчетному моменту Т . Расчеты на прочность муфт включают также расчеты шпоночных или шлицевых соединений, используемых для передачи вращающего момента между валами и полумуфтами.

Для предохранения машин от разрушения при возможных значительных перегрузках Тпик  устанавливают предохранительные муфты. Во избежание случайных выключений эти муфты рассчитывают по предельному моменту

где Тmax - наибольший передаваемый момент при нормальной работе, обычно равный пусковому моменту Тпуск(Тmax=Tпуск)

3. Глухие муфты

Глухие муфты предназначены для жесткого, постоянного соединения соосных цилиндрических валов. Из различных видов глухих муфт наибольшее распространение получили втулочные и фланцевые муфты.

Втулочная муфта представляет собой втулку, насаживаемую на цилиндрические концы валов (рис. 29.3). Соединение втулки с валами - штифтовое. Помимо исполнения со штифтами втулку изготовляют с пазом для призматической или сегментной шпонки, со шлицевым посадочным отверстием.

Применяют для передачи вращающего момента от I до 4500 Нм для валов диаметром от 6 до 100 мм. Муфту характеризуют простота конструкции и изготовления, низкая стоимость, особо малый габарит по диаметру, небольшой маховой момент. Недостатком муфты является неудобный монтаж, связанный со значительным осевым смещением соединяемых узлов, что не позволяет применять в сопряжении вал - втулка посадку с натягом. Поэтому невозможно обеспечить высокую изгибную жесткость соединения валов. Материал втулки - сталь 45.

Прочность муфты определяют: прочность штифтового, шпоночного или шлицевого соединения, а также прочность втулки (см. расчеты соответствующих соединений).

Втулочные муфты стандартизованы.

Фланцевая муфта состоит из двух полумуфт 1 и 2 с фланцами, стягиваемыми болтами (рис. 29.4), одна половина из которых для обеспечения соосности полумуфт и восприятия поперечных сил установлена без зазора (4) в отверстия из-под развертки, а вторая - с зазором (3).

Необходима строгая соосность соединяемых валов и перпендикулярность торцовых поверхностей полумуфт осям валов, в противном случае неизбежны изгиб вала, его биение и появление дополнительных нагрузок на опоры.

Полумуфты имеют два исполнения: для соединения цилиндрических и конических концов валов.

Фланцевые муфты просты по конструкции, упрощают монтаж узлов, обеспечивают беззазорное соединение валов, могут передавать вращающие моменты от 16 до 40 000 Н-м при диаметре вала г/= = 11 ...250 мм. Материал полумуфт - сталь 40Л или 35Л,

Если фланцы полумуфт стянуты только болтами 5, поставленными с зазором, то вращающий момент передают силы трения, возникающие в стыке полумуфт от затяжки болтов. Расчет сводится к определению диаметра болта по потребной силе затяжки:

где    Тp - расчетный    вращающий    момент,    Нм;

- средний диаметр кольцевой поверхности трения, мм; Z- число болтов;/- коэффициент трения, обычно

При установке болтов 4 без зазора ("под развертку") расчет ведут в предположении, что весь передаваемый момент воспринимают эти болты, работающие на срез. Сила, стремящаяся срезать один болт, Н,

гдеDo- диаметр окружности расположения осей болтов, мм (рис. 29.4).

Фланцевые муфты стандартизованы.

29А. Жесткие компенсирующие муфты

Обычно машины выполняют из отдельных узлов или агрегатов (рис.29.5). Взаимная установка таких узлов не может быть идеально точной вследствие погрешностей изготовления и монтажа, особенностей конструкции узлов и деформаций валов при работе. Иногда узлы приходится устанавливать на деформируемом основании, например на раме автомобиля.

Различают следующие возможные смещения соединяемых валов (рис.29.6): радиальное Δг (а), угловое γ (6), осевое Δd (в). На практике чаще встречается комбинация указанных отклонений. Так, при установке двух узлов (например, электродвигателя и редуктора) на общем основании (плите, раме) точность относительного расположения соединяемых муфтой валов определяют все три возможных смещения.

При соединении глухими муфтами неточно расположенные палы приводят к единому целому путем деформирования самих валов и их опор. Валы и опоры при этом нагружены дополнительными силами и моментами, которые могут превосходить по значению полезные нагрузки. Поэтому при соединении глухими муфтами необходима высокая точность расположения валов.

Применение компенсирующих муфт позволяет понизить требования к точности расположения валов и уменьшить дополнительные нагрузки на валы и опоры. Компенсацию незначительных отклонений от номинального положения достигают: в жестких компенсирующих муфтах - подвижностью жестких деталей; в упругих муфтах- деформированием упругих деталей.

Недостаток компенсирующих муфт – дополнительные нагрузки на валы и опоры при смещениях валов.

Среди жестких компенсирующих муфт наиболее распространены зубчатые.

Зубчатая муфта состоит из двух втулок-полумуфт 1 с внешними зубьями эвольвентного профиля, зацепляющимися с внутренними зубьями обойм 2

(рис. 29.7, а). Обоймы соединяют между собой болтами 3, поставленными без зазора в отверстия из-под развертки. Обоймы центрируют по вершинам зубьев втулок. Втулки изготовляют с отверстиями для цилиндрических и конических концов валоп. Материал втулок и обойм – стали марок 40 или 45Л.

Зубчатые муфты компенсируют радиальные, осевые и угловые смещения валов за счет боковых зазоров в зацеплении (рис. 29.7, б), торцовых зазоров би обточки зубьев втулок по сфере R (рис. 29.7, а), бочкообразного профиля зуба втулки (рис. 29.7, в). Компенсацию смещений валов сопровождает относительный перекос осей втулок и обойм (рис. 29.7, г, д), а следовательно, скольжение зубьев. Угол перекоса у оси каждой втулки относительно оси обоймы допускают

до 1о 30'.

Основным критерием работоспособности муфты является износостойкость зубьев. Для повышения износостойкости зубья закаливают до твердости 42...51 HRC3. Зубчатые сопряжения муфт работают в масляной ванне. Масло марки И-Г-С-68 заливают через отверстие в обойме. Для герметизации муфт применяют уплотнения - резиновые армированные манжеты 4.

Зубчатые муфты вследствие большого числа одновременно зацепляющихся зубьев имеют высокую нагрузочную способность при малых размерах, их применяют для передачи вращающего момента от 1000 до 63000 Н·м между горизонтальными валами диаметром d= 40...200 мм при окружных скоростях на зубьях до 25 м/с.

Расчетный момент для зубчатой муфты

где Тном - номинальный вращающий момент; К1 -коэффициент, учитывающий степень ответственности привода    (если  поломка  муфты  может привести

к останову машины, то ; аварии машины – ;   человеческим жертвам – ; К2 - коэффициент, учитывающий условия работы (при спокойной работе  К2 = 1; при неравномерной работе К2 = 1,2; при тяжелой работе с ударами Кг= 1,5); К3 – коэффициент, учитывающий угловое смещение (К3 = 1 при угле перекоса осей втулки и обоймы 0,25°; К3 = 1,25 при 0,5°;

К3=1,5при 1,0о; К3 = 1,75при 1,5°).

Зубчатые муфты стандартизованы.

Зубчатые муфты подбирают по условию: Тр <, Т, где Т – вращающий момент по таблицам стандарта.

При компенсации муфтой смещений на концы валов действует радиальная сила

где Тр – расчетный момент, Н·м; dм - делительный диаметр зубчатого соединения муфты, мм (рис. 29.7, а).