КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ И ОЧИСТКИ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ И ПОСУДЫ

Мойка определяет качество конечного продукта, причем ее режимы зависят от видов загрязнений. Если пищевое сырье обычно загрязнено частицами почвы, песка, остатками ботвы и т. п., то на поверхности посуды содержатся сложные загрязнения, состоящие из жидкой и твердой фаз (жиры, частицы продукта и т. д.). Состав загрязнений обусловливает разнообразие их механических свойств, различие в величине сил сцепления с поверхностью сырья или посуды.

Для подавления жизнедеятельности микроорганизмов, входящих, как правило, в состав загрязнений, посуда подвергается дезинфекции. Дезинфекцию отмытых поверхностей проводят осветленным раствором с массовой долей хлорной извести 5 % или раствором с массовой долей гидроксида NaOH - 0,5 % или хлорамином.

Для мойки используются следующие моющие средства: анионо- и катионоактивные, амфолитные и неионогенные. Моющий раствор должен обеспечить смачивание поверхностей, диспергирование загрязнений (набухание, пептизация и дробление белковых веществ, омыление жиров) и стабилизацию отделившихся от поверхности загрязнений в моющем растворе.

Смачивание отмываемых поверхностей зависит от поверхностного натяжения моющего и межфазного раствора и межфазного натяжения на границе жидкость-твердое тело. Наиболее эффективное смачивание и мойка обеспечиваются при минимальном поверхностном натяжении моющего раствора. Для этого используют два метода снижения поверхностного натяжения воды или моющего раствора: тепловой и использующий поверхностно-активные вещества (ПАВ).

В зависимости от вида отмываемых поверхностей в состав моющего раствора входят разные вещества: эмульгирующие жиры и омыляющие жирные кислоты - едкая щелочь; пептизирующие белки и снижающие жесткость воды - тринатрийфосфат и др.; предотвращающие коррозию металла - жидкое стекло и ПАВ. Количество каждого компонента определяется видом и свойством отмываемых поверхностей.

Чистота отмываемых поверхностей определяется по отсутствию следов загрязнений, моющих средств и по количеству микроорганизмов на них.

В настоящее время для мойки пищевого растительного сырья, посуды применяются моечные машины различных типов и конструкций. Они классифицируются следующим образом: в зависимости от характера процесса (непрерывно и периодически действующие); от вида обрабатываемых объектов (для мойки сырья и мойки тары); по типу устройств, перемещающих отмываемые объекты (линейные и барабанные); по способу воздействия моющей среды (шприцевые, отмочные и отмочно-шприцевые).

Интенсификация процесса мойки при оптимальной температуре моющего раствора возможна за счет использования более эффективных моющих растворов либо турбулизации моющего раствора у загрязненных поверхностей. Движение моющего раствора у отмываемых поверхностей оказывает механический разрушающий эффект на загрязнения и ускоряет физико-химическое взаимодействие. Оно осуществляется разными способами: турбулизацией моющего раствора воздушным барботированием; механическим перемешиванием моющего раствора лопастями, насадками и т. д.; приведением моющего раствора в колебательное движение с помощью динамических вибраторов или гидродинамических излучателей; турбулизацией моющего раствора затопленными струями и т. д.

К моечным машинам предъявляются следующие требования: высокая степень чистоты отмываемых объектов, исключение порчи сырья или боя и деформации тары, минимальный расход воды и энергии, простота изготовления и обслуживания, высокая эксплуатационная надежность.

Задача 1. РАСЧЕТ БАРАБАННОЙ МОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Теоретическая часть

Мойка в барабанных моечных машинах осуществляется при вращении барабана путем интенсивного перемешивания сырья и за счет ударов падающего сырья о поверхность воды. Эффективность процесса мойки определяется соотношением сил, действующих на сырье, находящееся в барабане[37].

При малом числе оборотов барабана сырье располагается в его нижней части. С увеличением числа барабана возрастает угол подъема сырья (в гладких барабанах), и чем число оборотов больше, чем выше подъем, отрыв и высота падения сырья. С увеличением угла подъема эффективность процесса мойки повышается в результате лучшего перемешивания и большей высоты падения сырья. Однако при значительном числе оборотов барабана может наступить такой момент, когда центробежная сила превысит силу тяжести и сырье в течение всего оборота будет прижато к стенкам барабана, т. е. процесс мойки будет нарушен.

Барабан может быть цилиндрическим, коническим, горизонтальным или наклонным. Непрерывно действующие машины изготавливаются с наклонно или горизонтально расположенным барабаном. В первом случае сырье продвигается вдоль барабана благодаря наклону, во втором - с помощью спирали или специальных насадок, приваренных к внутренней поверхности барабана, если он цилиндрический, либо за счет конусности.

Барабанная моечная машина (рис. 1) предназначена для мойки твердых плодов и овощей (корнеплодов, груш, яблок и т. д.). Она состоит из каркаса 11 с укрепленной на нем ванной 12, которая разделена перегородкой на две части. В каждой части ванны размещено по барабану 2 и 3, которые одинаковы по длине и диаметру. За барабаном 3 расположен третий барабан 4.

Все три барабана приводятся во вращательное движение общим валом 7. Первые два барабана предназначены для отмочки и отделения загрязнений. На поверхности этих барабанов имеются щели, через которые проходят загрязнения и осаждаются на дне ванны. Загрязнения удаляются из машины через люк 10. Третий ба-

Рисунок 1. Барабанная моечная машина

рабан предназначен для чистового ополаскивания водой, для чего он снабжен душевым устройством, а его поверхность перфорирована. Привод машины осуществляется от мотор-редуктора 5 через цепную передачу 6.

Вода в душевое устройство подается через запорный магнитный вентиль 8, сблокированный с приводным электродвигателем. Сырье в машину подается через приемный лоток 1, из него поступает в барабан 2, затем лопастями перебрасывается сначала в барабан 3, а из него специальным ковшом - в барабан 4. Промытое сырье выгружается из машины через лоток 9.

Расчетная часть

Задание: выполнить расчет непрерывно действующей барабанной моечной машины, если заданы: диаметр Dб, м; длина барабана Lб, м; вид перерабатываемого сырья.

Методика расчета

Наименьшее число оборотов, при котором сырье, находящееся в барабане, не отрываясь от его стенок начинает вращаться вместе с ним, называется критическим числом оборотов барабана моечной машины nкр, об/мин. Для гладкого барабана:

,				(1.1)

где Dб - диаметр барабана, м.

Рабочее число оборотов барабана моечной машины меньше критического и определяется по формуле:

,				(1.2)

где φб - опытный коэффициент (φб = 0,20...0,26).

Производительность Q, кг/с, барабанной моечной машины можно определить по уравнению непрерывности потока:

,			(1.3)

где f - площадь поверхности барабана, м2,

,				(1.4)

υn - скорость поступательного движения сырья вдоль барабана, м/с;

,			(1.5)

здесь β - угол наклона барабана (β = 2...30); k’ - коэффициент, учитывающий унос сырья водой и подъем сырья на высоту, меньшую диаметра барабана (k’ = 1,5...2,0); φ’ - коэффициент заполнения или использования сечения барабана (φ’ = 0,02...0,07); рс - насыпная масса сырья, кг/м3 (табл. 1.).

Мощность двигателя N, кВт, барабанных моечных машин непрерывного действия определяется по формуле:

,			(1.6)

где Q - производительность, кг/с; Lб - длина моечного барабана, м; g - ускорение свободного падения (g = 9,81 м/с2).

Таблица 1

ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

| Предпоследняя цифра зачетной книжки | Диаметр барабана Dб, м | Последняя цифра зачетной книжки | Длина барабана Lб, м | Сырье | Насыпная плотность ρс, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,8 | 1 | 1,8 | Кабачки | 400…500 |
| 2 | 0,82 | 2 | 1,9 | Перец | 200…300 |
| 3 | 0,84 | 3 | 2,0 | Баклажаны | 330…430 |
| 4 | 0,86 | 4 | 2,1 | Томаты | 580…630 |
| 5 | 0,88 | 5 | 2,2 | Лук | 490…520 |
| 6 | 0,9 | 6 | 2,3 | Яблоки | 430…579 |
| 7 | 0,92 | 7 | 2,4 | Груши | 450…610 |
| 8 | 0,94 | 8 | 2,5 | Сливы | 530…680 |
| 9 | 0,96 | 9 | 1,85 | Морковь | 560…590 |
| 0 | 0,98 | 0 | 1,95 | Кабачки | 400…500 |